## Slide 1: 專題說明 智慧迷宮尋寶車
授課教師：李建模、蘇柏青教授
課程助教：陳界宇、林聖亞、陳昱行、Erik Kuo

## Slide 2: 迷宮尋寶車
影片來源：https://www.youtube.com/watch?v=Nj2mI1Ceqhw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3prGytBIWkzzx3_irZO6scicckOe5_g9fC-h2ovvpSIWM3sxnR9WGFRvI
Notes: video: related interesting movie

## Slide 3: 迷宮尋寶車專題
自走車
走地圖 (迷宮)
找寶藏 (RFID片)
目標: 給定地圖、RFID片，設計自走車以最短路徑找到最多寶藏！
自走車辦得到嗎？
Notes: 引出問題: 自走車的元件限制

## Slide 4: 系統設計是甚麼?
Systems design is the process of defining elements
  like modules, architecture, components and their interfaces and data for a system
  based on the specified requirements.
System 系統: 可以獨立完成要求規格: 尋寶車
Architecture 架構: 模組連結成系統的方式
Module 模組: 元件組成的功能單位: ARDUINO UNO模組
Components 元件: 單一功能單位 ARDUINO IC
Interface 介面: 交換資料的規約
Data: 類比資料 /數位資料
Specified Requirement : 功能規格需求

## Slide 5: 系統架構
電池
Arduino UNO R3
模組
藍牙模組
L298N
驅動模組
循跡感測器 *6
RFID模組
馬達 *2
降壓模組
擴充板
Notes: 紅字皆為功率"消耗"
紅字皆為單一元件的功率消耗(例：1個馬達最大功耗即可達1.32W)
由周武堂統整
目的：讓學生體會到要考慮「全車功率限制」；「用1小時後，電池要記得充電」

## Slide 6: 模組規格
元件 | 大小/mm | 功率 | Pin腳 / 接腳 | 工作溫度 | 其他
電池 | 106 x 34 x 24 | 儲存電量:2250mAh 11.1V Max 78.75A | 輸出插頭: Amass XT-Plug 平衡插頭: JST-XH | 0 ~ 30 | 
Arduino UNO R3 | 68.6 x 53.4 | 200mW 5V | 數位 14 (40mA) 類比 6 (40mA) 電源 3.3V, 5V (50mA) | -40 ~ 85 | Clock speed: 16MHz Microcontroller: ATmega328 Flash: 32kB SRAM: 2kB EEPROM: 1kB
Arduino 擴充板 Sensor Shield v5.0 | 58 x 55 | 5V | 電源 Vcc 20 (5V) 地 Gnd 20 訊號 20 (14數位，6類比) |  | 其他模組接口: LCD, APC220, Bluetooth, RS232, HC port, URF01, SD
降壓電源模組 75W DC-DC | 66 x 39 x 18 | 75W Vin 4~38V Vout 1.25~36V/5A | Vin+, Vin- Vout+, Vout- | -40 ~ 85 | 最高效率: 96%
循跡感測器 IRS-90 (6顆) | 32 x 14 | 3.3~5V/15mA | 訊號: D0, A0 供電: Vcc, Gnd |  | 適用距離: 1 ~ 25mm 使用LM393比較器
RFID RC522 | 40 x 60 | 3.3V/13~26mA | 訊號: SDA, SCK, MOSI, MISO, RST, IRQ 供電: Gnd, Vcc (3.3V) | -20 ~ 80 | 工作頻率 13.56MHz 適用距離 50mm 傳輸速度 1.25MB/s
TT直流減速馬達 (2顆) | 70 x 28 x 22 | DC 3V-6V 160-220mA | 供電: V+， V- |  | 減速比: 1:220 最大扭力:
馬達驅動模組L298N | 43 x 43 x 29 | 25W 5~35V/2A | 訊號: 4 (數位) 供電: 3 輸出: 2組 (V- V+) | -20 ~ 135 | 
藍牙模組 HC-06 | 44 x 17 x 7 | 3.3V 未配對: 30mA 已配對: 10mA | GND, VCC, TX, RX |  | 鮑率: 9600
元件 | 大小/mm | 功率 | Pin腳 / 接腳 | 工作溫度 | 其他
電池 | 106 x 34 x 24 | 儲存電量:2250mAh 11.1V Max 78.75A | 輸出插頭: Amass XT-Plug 平衡插頭: JST-XH |  | 
Arduino UNO R3 | 68.6 x 53.4 | 200mW 5V | 數位 14 (40mA) 類比 6 (40mA) 電源 3.3V, 5V (50mA) |  | Clock speed: 16MHz Microcontroller: ATmega328 Flash: 32kB SRAM: 2kB EEPROM: 1kB
Arduino 擴充板 Sensor Shield v5.0 | 58 x 55 | 5V | 電源 Vcc 20 (5V) 地 Gnd 20 訊號 20 (14數位，6類比) |  | 其他模組接口: LCD, APC220, Bluetooth, RS232, HC port, URF01, SD
降壓電源模組 75W DC-DC | 66 x 39 x 18 | 75W Vin 4~38V Vout 1.25~36V/5A | Vin+, Vin- Vout+, Vout- |  | 最高效率: 96%
循跡感測器 IRS-90 (6顆) | 32 x 14 | 3.3~5V/15mA | 訊號: D0, A0 供電: Vcc, Gnd |  | 適用距離: 1 ~ 25mm 使用LM393比較器
RFID RC522 | 40 x 60 | 3.3V/13~26mA | 訊號: SDA, SCK, MOSI, MISO, RST, IRQ 供電: Gnd, Vcc (3.3V) |  | 工作頻率 13.56MHz 適用距離 50mm 傳輸速度 1.25MB/s
TT直流減速馬達 (2顆) | 70 x 28 x 22 | DC 3V-6V 160-220mA | 供電: V+， V- |  | 減速比: 1:220 最大扭力:
馬達驅動模組L298N | 43 x 43 x 29 | 25W 5~35V/2A | 訊號: 4 (數位) 供電: 3 輸出: 2組 (V- V+) |  | 
藍牙模組 HC-06 | 44 x 17 x 7 | 3.3V 未配對: 30mA 已配對: 10mA | GND, VCC, TX, RX |  | 鮑率: 9600
Notes: 由周武堂統整
電池資料來源: https://goods.ruten.com.tw/item/show?21907841167972
降壓板資料來源: https://www.taiwaniot.com.tw/product/5a-%E5%A4%A7%E5%8A%9F%E7%8E%8775w-dc-dc-%E9%9B%BB%E5%A3%93%E5%8F%AF%E8%AA%BF%E9%99%8D%E5%A3%93%E6%A8%A1%E7%B5%84%E5%B8%B6%E9%9B%BB%E5%A3%93%E8%A1%A8%E9%A1%AF%E7%A4%BA%E6%A8%A1%E7%B5%84/?fbclid=IwAR0J7MRJm_SGAFy46ai_1owYSJFNbgaM690Zi1xKNa1l6PDUolF8Xj0zzRE
L298N資料來源: https://shop.cpu.com.tw/product/46920/info/
藍牙資料來源: https://www.botsheet.com/cht/shop/bluetooth-2-0-module-hc-06/

## Slide 7: 問題0：模組功率
請在筆記本回答
TT減速馬達
6V馬達功率最大為？
ANS:
6V x 180 mA = 1.08 W
Notes: 紅字皆為功率"消耗"
紅字皆為單一元件的功率消耗(例：1個馬達最大功耗即可達1.32W)
由周武堂統整
目的：讓學生體會到要考慮「全車功率限制」；「用1小時後，電池要記得充電」

## Slide 8: 模組規格
元件 | 大小/mm | 功率 | Pin腳 / 接腳 | 工作溫度 | 其他
電池 | 106 x 34 x 24 | 儲存電量:2250mAh 11.1V Max 78.75A | 輸出插頭: Amass XT-Plug 平衡插頭: JST-XH | 0 ~ 30 | 
Arduino UNO R3 | 68.6 x 53.4 | 200mW 5V | 數位 14 (40mA) 類比 6 (40mA) 電源 3.3V, 5V (50mA) | -40 ~ 85 | Clock speed: 16MHz Microcontroller: ATmega328 Flash: 32kB SRAM: 2kB EEPROM: 1kB
Arduino 擴充板 Sensor Shield v5.0 | 58 x 55 | 5V | 電源 Vcc 20 (5V) 地 Gnd 20 訊號 20 (14數位，6類比) |  | 其他模組接口: LCD, APC220, Bluetooth, RS232, HC port, URF01, SD
降壓電源模組 75W DC-DC | 66 x 39 x 18 | 75W Vin 4~38V Vout 1.25~36V/5A | Vin+, Vin- Vout+, Vout- | -40 ~ 85 | 最高效率: 96%
循跡感測器 IRS-90 (6顆) | 32 x 14 | 3.3~5V/15mA | 訊號: D0, A0 供電: Vcc, Gnd |  | 適用距離: 1 ~ 25mm 使用LM393比較器
RFID RC522 | 40 x 60 | 3.3V/13~26mA | 訊號: SDA, SCK, MOSI, MISO, RST, IRQ 供電: Gnd, Vcc (3.3V) | -20 ~ 80 | 工作頻率 13.56MHz 適用距離 50mm 傳輸速度 1.25MB/s
TT直流減速馬達 (2顆) | 70 x 28 x 22 | DC 3V-6V 160-220mA | 供電: V+， V- |  | 減速比: 1:220 最大扭力:
馬達驅動模組L298N | 43 x 43 x 29 | 25W 5~35V/2A | 訊號: 4 (數位) 供電: 3 輸出: 2組 (V- V+) | -20 ~ 135 | 
藍牙模組 HC-06 | 44 x 17 x 7 | 3.3V 未配對: 30mA 已配對: 10mA | GND, VCC, TX, RX |  | 鮑率: 9600
元件 | 大小/mm | 功率 | Pin腳 / 接腳 | 工作溫度 | 其他
電池 | 106 x 34 x 24 | 儲存電量:2250mAh 11.1V Max 78.75A | 輸出插頭: Amass XT-Plug 平衡插頭: JST-XH |  | 
Arduino UNO R3 | 68.6 x 53.4 | 200mW 5V | 數位 14 (40mA) 類比 6 (40mA) 電源 3.3V, 5V (50mA) |  | Clock speed: 16MHz Microcontroller: ATmega328 Flash: 32kB SRAM: 2kB EEPROM: 1kB
Arduino 擴充板 Sensor Shield v5.0 | 58 x 55 | 5V | 電源 Vcc 20 (5V) 地 Gnd 20 訊號 20 (14數位，6類比) |  | 其他模組接口: LCD, APC220, Bluetooth, RS232, HC port, URF01, SD
降壓電源模組 75W DC-DC | 66 x 39 x 18 | 75W Vin 4~38V Vout 1.25~36V/5A | Vin+, Vin- Vout+, Vout- |  | 最高效率: 96%
循跡感測器 IRS-90 (6顆) | 32 x 14 | 3.3~5V/15mA | 訊號: D0, A0 供電: Vcc, Gnd |  | 適用距離: 1 ~ 25mm 使用LM393比較器
RFID RC522 | 40 x 60 | 3.3V/13~26mA | 訊號: SDA, SCK, MOSI, MISO, RST, IRQ 供電: Gnd, Vcc (3.3V) |  | 工作頻率 13.56MHz 適用距離 50mm 傳輸速度 1.25MB/s
TT直流減速馬達 (2顆) | 70 x 28 x 22 | DC 3V-6V 160-220mA | 供電: V+， V- |  | 減速比: 1:220 最大扭力:
馬達驅動模組L298N | 43 x 43 x 29 | 25W 5~35V/2A | 訊號: 4 (數位) 供電: 3 輸出: 2組 (V- V+) |  | 
藍牙模組 HC-06 | 44 x 17 x 7 | 3.3V 未配對: 30mA 已配對: 10mA | GND, VCC, TX, RX |  | 鮑率: 9600
從模組到系統
請問車子要吃多少電？
Notes: 引出問題: what is system power?

## Slide 9: 問題1：尋寶車功率
電池
? W/ 11.1V
2250mAh
Arduino UNO R3
200mW/5V/40mA
藍牙
33mW/3.3V/10mA
L298N
驅動模組
循跡感測器 *6
75mW/5V/15mA
RFID
86mW/3.3V/26mA
馬達 *2
1.08W/6V/180mA
降壓模組
擴充板
紅字皆為「單一」元件的最大功率消耗
請在筆記本回答 (馬達空轉)
Q1-1: 電池最多必須提供的功率？
Q1-2: 電池輸出電流為？
Q1-3: 可以用多久？
12V
9V
6V
Max 25W
Max 75W
Notes: 紅字皆為功率"消耗"
紅字皆為單一元件的功率消耗(例：1個馬達最大功耗即可達1.32W)
由周武堂統整
目的：讓學生體會到要考慮「全車功率限制」；「用約數小時後，電池要記得充電」

## Slide 10: 問題1參考答案
電池必須提供：
  200mW+33mW+75m*6+86mW+1.08W*2=2.929 (W)
兩顆電池共同提供2.929W，且兩顆電池為串聯，因此有相同的輸出電流 = 2.929/11.1 = 263.87 (mA)
一顆電池充滿電為2250mAh，因此可使用時間 = 2250/263.87 = 8.53 (hr)
Q1-1: 2.929 (W)
Q1-2: 263.87 (mA)
Q1-3: 8.5 (hr)

## Slide 11: 延伸 --- 素養思考題
人的運動功率為多少
  A) 30W B) 300W C)3KW D) 30KW
一般轎車的功率為多少?
  A) 1KW B) 10KW C) 100KW D) 1MW

## Slide 12: 地圖實際樣貌
轉彎塊
死巷塊
直行塊
Notes: 可以發現地圖是這樣由單位格拼成的

## Slide 13: 地圖單位格種類
轉彎塊
  十字路口(黑色)：15.0cm x 15.0cm
直行塊
  路寬(黑色)：3.0cm
死巷塊
  牆壁(黑色)：15.0cm x 5.0cm
  路寬(黑色)：3.0cm
15cm
15cm
15cm
15cm
轉彎塊
直行塊
6cm
6cm
3cm
15cm
3cm
6cm
6cm
5cm
死巷塊

## Slide 14: 地圖的限制
兩轉彎塊之間必定有2個以上的直行塊
  路口距離 > 30cm
✓
✓
x

## Slide 15: 地圖檔案的表示法
於電腦中，地圖用.csv檔表示
車子起始時：
  必位於Node 1和Node 2之間
  車屁股對準死巷塊的底線
  必朝向南方
2
3
5
6
1
4
Adjacency List
Distances
Notes: 跟給學生的地圖「必須相同」
關於車屁股的限制：放在競賽規則是否更好？

## Slide 16: 測資
各組發放小型地圖測資(4×7 = 28 單位格)
明達402 open lab有公用大型地圖測資(7×10 單位格)
隱藏地圖測資於比賽當天公布(7×14? 單位格)
  實體地圖和其.csv檔會同時釋出
Notes: 引出問題：大型地圖，存得進Arduino內嗎？

## Slide 17: 問題2：迷宮儲存空間
假設
  迷宮有150個node
  所有node都用一個整數來儲存(在Arduino Uno中佔2B)
  使用adjacency list+distance儲存整張地圖
  Arduino Uno板SRAM容量為2KB
問題 (請在筆記本回答)
  Q2-1: 地圖本身所需記憶體容量？
  Q2-2: 執行BFS演算法時，所需最大額外暫存容量？
  Q2-3: 地圖跟BFS演算法，可否放入Arduino中？
參考：https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/int/
Notes: 目的：讓學生體會到要考慮「Arduino記憶體容量限制」

## Slide 18: 問題2參考答案
每個節點只會和最多另外四個相鄰：adjacency list內有150個node本身+600個相鄰node+600個distance共1350個整數需要2700B
BFS需要一個queue，最多會存放到所有的node需要300B
BFS需要一個mark，存放所有的node狀態需要300B
BFS需要一個predecessor，存放所有node祖先需要300B
地圖本身+BFS共需要3600B > 2KB
Q2-1: 2700 (Byte)
Q2-2: 900 (Byte)
Q2-3: 否

## Slide 19: Arduino放不下迷宮怎麼辦？
電腦充當雲端！
電腦要怎麼知道Arduino走到哪？ Arduino要怎麼知道往哪走？
用藍牙溝通
Notes: 引出問題：大型地圖，存得進Arduino內嗎？

## Slide 20: 問題3：藍牙通訊頻寬
假設0.1秒內需要完成
    通知看到轉彎塊
    告知RFID UID (例如: FD02AA21)
    接收後續指令
  假設藍牙位元速率為9600bits/sec
  假設藍牙傳輸以Byte為單位
問題(請在筆記本回答)
  Q3-1: 需要多少通訊速率(bits/sec)？
  Q3-2: 藍牙是否可以支持此通訊速率？
Notes: 目的：讓學生體會到要考慮「藍牙鮑率限制」

## Slide 21: 問題3參考答案
每次遇到轉彎塊需要
  通知看到轉彎塊: 上傳1B
  告知RFID UID: 上傳4B (2個16進位數字需1B)
  接收後續指令: 下載1B
所需: 6 Byte / 0.1sec =480 bits/sec
藍牙位元速率為9600bits/sec，故可容納
Q3-1: 480 (bits/sec)
Q3-2: 可
注意: 9600鮑率=9600 symbol/sec
不一定=9600 bits/sec
詳見通訊原理

## Slide 22: 寶藏
RFID卡片: 距離死巷牆壁之前 13 cm (起點除外)
卡片代碼需回傳電腦才能計分
RFID模組
鑰匙型線圈
卡片型線圈
RFID
RFID
2
3
5
6
1
4
13cm
13cm

## Slide 23: Schedule
WEEK | DATE | TODO
W7 | 4/15 16 17 | Project 介紹
W8 | 4/22 23 24 | 期中考
W9 | 4/29 30 5/1 | 進度報告
W10 | 5/6 7 8 | 進度報告
W11 | 5/13 14 15 | Checkpoint (小迷宮) + 補救教學
W12 | 5/20 21 22 | 自選題ANNOUNCE
W13 | 5/27 28 29 | Final contest (大迷宮)
W14 | 6/3 4 5 | 補考、自選題 proposal
W15 | 6/10 11 12 | 自選題製作
W16 | 6/17 18 19 | 期末考
W17 | 7/1 | 三班 自選題 demo

## Slide 24: W11 Checkpoint
可以在迷宮走
可以藍牙遙控
可以吃到RFID分數並顯示出來
無法達成以上3項者，要趕快加油！

## Slide 25: GAME # 1 規則說明
目標: 時間限制內得到最高分
固定比賽時間限制: 比如 2分鐘
  每組2次機會，取較佳的一次
得分: 感測死巷下的RFID們
  越遠的RFID得分越高
  離起點 Manhattan distance (X+Y)x10
扣分: 人為輔助必須回脫軌地點(每次扣分數，如50)
迷宮當天宣布
Notes: 估計一組費時20分鐘

## Slide 26: Manhattan Distance
圖片來源: https://prismoskills.appspot.com/lessons/2D_and_3D_Puzzles/imgs/Manhattan_and_Euclidean.png

## Slide 27: GAME # 2 規則說明
目標：時間限制內依序造訪最多指定點
固定比賽時間限制: 2分鐘
  每組2次機會，取較佳的一次
得分: 8個指定點，每走到一個+100分
  若未依照順序，則視為未吃到
  例：給定順序ABC
    起點CBA：100分
    起點ACB：200分
    起點CABC：300分
扣分: 人為輔助必須回脫軌地點 (每次扣分數，如50)
Notes: 估計一組費時20分鐘

## Slide 28: W15 期末競賽規則
共有8~9組，每組事前測試: 10分鐘
GAME#1: 每組 2分鐘+ 2分鐘 (兩次機會取較高分)
  全部組輪完，排名GAME#1
GAME#2:每組 2分鐘+ 2分鐘
  全部組輪完，排名GAME#2
各班自己排名，兩個GAME獨立排名
組別 | 得分
2 | 400
3 | 250
5 | 200
… | …
Game 1
Game 2
組別 | 得分
1 | 300
8 | 250
5 | 200
… | …
Notes: 投影幕上秀出各組自己的得分狀況。
關於Game 2，因為有人為輔助加時懲罰，因此使用時間可能超過3分鐘

## Slide 29: 評分檔案: score.py (不可更動)
local_score.py
  自己測試用
  自己要準備 UID.csv
  無計時功能
remote_score.py
  連線上伺服器
  一次只有一組能用
  有計時功能

## Slide 30: 評分檔案: score.py (不可更動)
class Scoreboard
  def __init__(self, filepath, team_name, game_number)
    filepath指向UID.csv，測試用寶藏分數表
    開始計時
    上傳TEAM NAME
    game number (1/2)
  def add_UID(self, UID_str)
    給UID_str，由Scoreboard來評分
  def getCurrentScore(self)
    得知目前總得分

## Slide 31: 如何使用 score.py
1. 建立 Scoreboard instance
2. 當吃到 UID 時，呼叫 add_UID(UID_str)
3. 呼叫 getCurrentScore() 來得到現在的分數

## Slide 32: 指定題評分 30%
GAME #1成績 10%
GAME #2成績 10%
進度報告 5%
團隊合作等 5%
自選題 20%

## Slide 33: 作業

## Slide 34: 作業1：進度規劃－甘特圖
硬體
Arduino 軟體
Python 軟體
四月
五月
六月
參數調整
報告
豪哥
阿界
丹尼爾
丹尼爾
阿界
阿界
豪哥
丹尼爾
越細越好！
事項
時間
丹尼爾
目的：
分工
進度掌控
請各組完成後
上傳圖片檔至HackMD筆記本！

## Slide 35: 作業2：系統流程方塊圖
Python
Arduino
如何協力完成自走尋寶？
資料溝通
時間軸
請各組完成後
上傳圖片檔至HackMD筆記本！

## Slide 36: 程式設計的好習慣
不要太有自信，一次寫一點 code
  太多行CODE助教也難幫忙
不要太有自信，大家一起DEBUG
硬體真的會照著我的CODE在動嗎？
  常常Print是好習慣

## Slide 37: 遇到 Bug 怎麼辦
cout 大法
測試硬體小程式
硬體有缺陷?
  Power 接觸不良
  換sensor motor 硬體
  換車

## Slide 38: 期末專題要學什麼
團隊合作: 不要超級英雄，不要搭便車
專案管理: 時程，分工，大家都有參與
情緒管理: 不要吵架!
系統規劃:軟體硬體都要一起配合
系統DEBUG : 大挑戰! 比軟體DEBUG難的多
創意解決問題

## Slide 39: 想知道更多?我可以修甚麼課
信號：信號與系統
馬達：電機機械
循跡：控制
電磁波傳遞：電磁學
訊息傳遞：通訊原理
路徑最佳化：演算法
圖： 資料結構

## Slide 40: 祝大家專題實作順利！

## Slide 41: 迷宮尋寶車
影片來源：https://drive.google.com/file/d/11GgAApwqWwbGdyzbkxHeX-uZOLZFoQKk/view?fbclid=IwAR2rVlfMet3FNkgWUjiCVICEyt2Y_EWK4YEeFT-mG32sG5QMLvVW8r-nItA
Notes: video: related interesting movie